Prieskum Trhu

Technický popis technologického zariadenia

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy KaHR-111SP-1201

Technický popis technologického zariadenia

1. Profilovacia  stolica na výrobu uzavretých zváraných profilov s hrúbkou steny  od 1,8 do 3,65 mm

1.  ÚVOD

Profilovacia stolica je určená pre firmu PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.  do výrobnej linky na

výrobu pozdĺžne  zváraných rúr a  jaklových  profilov.  Profilovaný materiál  tvoria  za tepla valcované  oceľové  zvitky  z   akosti EN S235JR,  EN S235 JRG1 a  EN 235 JRH  s  max. obsahom Si  – 0,03 %  delené do pásov. Rozmery finálnych rúr z produkcie firmy PROFIL: od priemeru 21,3 mm /1/2“/ do priemeru 60,3 mm /2“/,  a  jaklov od rozmerov  20 x 20 mm do 40 x 60 mm s prierezovými hrúbkami stien od 1,8 mm do 3,65 mm.

2.  PROCESNÁ DISPOZÍCIA

Výrobná linka pozdĺžne zváraných rúr a profilov pracuje  v  kontinuálnom  procese. Nadelené  zvitky s  opracovanými  hranami  sú na  vstupnú  rampu  s  odvíjacím bubnom navážané halovým žeriavom. Smer kontinuálnej výroby je z pohľadu obsluhy orientovaný zprava doľava cez technologické bloky:

      - odvíjací bubon,

      - špirálový zásobník,

      - profilovaciu stolicu,

      - zváračku,

      - hobľovačku,

      - emulznú chladičku,

      - kalibrovaciu stolicu,

      - ultrazvukovú kontrolnú stanicu,

      - lietajúce deliace zariadenie,

      - na výbehový dopravník.

Predmetná  profilovacia stolica je  technologický situovaná medzi špirálovým zásobníkom  a  zváračkou. V  profilovacej  stolici  dochádza  k  postupnému  preformovaniu  pásov  do prierezovo  kruhových,  štvorcových,  obdĺžnikových  resp.  iných  tvarov prostredníctvom rýchlo výmenných formovacích kladiek osadených v profilovacej stanici.

Profilovacia    stolica   využíva    pre    pohon   hriadeľov   s  osadenými  formovacími kladkami odseparované výkonové jednotky inštalované  z pohľadu obsluhy  za výrobnou linkou. Zároveň využíva samostatnú plošinu kotvenú do podlahy na ktorú je profilovacia stolica osadzovaná z vertikálneho smeru.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet upínacích platní                                        :           2

Dĺžka upínacích platní                                        :    2 400 mm

Šírka upínacích platní                                         :       960 mm

Počet zdvojených horizontálnych jednotiek

na 1. platni                              :           4

na 2. platni                              :           4

Počet zdvojených vertikálnych jednotiek

na 1. platni                              :           4

na 2. platni                              :           3

Prevod na interface výkonových jednotiek         :      kardanové hriadele

max. prenášaný moment         :    3 600 Nm

priemer výstupných prírub       :       120 mm

max. pracovný uhol                 :          20 °

max pracovná dĺžka                 :       675 mm

Počet kardanových tyčí na jednej  platni            :            8

Celkový počet kardanových tyčí                                    :           16

Vertikálne prezoradenie dolných horizontálnych

hriadeľov                                                            :           45 mm

Vertikálne prezoradenie horných horizontálnych

hriadeľov                                                            :         130 mm

Maximálna rýchlosť profilovania pásov              :           80 m/min

4. KONŠTRUKČNÁ SKLADBA

Profilovaciu stolicu tvoria v základnom mechanickom členení:

- výmenné upínacie stoly                                       2 ks

- zdvojené horizontálne profilovacie jednotky        4 + 4 ks

- zdvojené vertikálne profilovacie jednotky            4 + 3 ks

- kardanové prevody                                              8 + 8 ks

- interfacové výstupné jednotky                             2 + 2 ks

4.1  Výmenné upínacie stoly

Sú tvorené nosným zváraným rámom prekrytým zhora upínacou platňou o rozmeroch  2,4x0,96 m pre upevnenie horizontálnych a vertikálnych profilovacích jednotiek. Zo zadnej strany sú k rámu pripevnené dva výškovo presadené držiaky pre upnutie interfacových výstupných jednotiek. Rám je naviac opatrený  v dolnej časti  navádzacími  otvormi pre žeriavové osadzovanie profilovacích staníc na podlahovú plošinu, ktorá netvorí predmet ponuky. Aplikované materiály – štandardné zvaritelné ocele akosti USt 37-2 a St 52-3.

4.2  Zdvojené horizontálne jednotky

Nosnou časťou každej jednotky je dvojica zváraných stojanov v tvare obráteného písmena  „U“ upínaných na platne cez dolné pätky.  V  stojanoch  sú  osadené  vertikálne prezoraditelné kamene s otočne uloženými horizontálne orientovanými hriadeľmi, na ktoré sú nasadzované formovacie kladky.  / Formovacie  kladky  sú  predmetom samostatnej ponuky/

Zoraďovanie kameňov je realizované ručne cez závitovkové ozubené prevody. Pohon hriadeľov s formovacími kladkami je preberaný od separátnych výkonových jednotiek cez kardanové prevody.

Aplikované materiály  – štandardné zvaritelné ocele akosti USt 37-2, St 52-3 u stojanov  a  legované  ocele akosti  Ck 45,  16 MnCr 5 a 42 CrMo 4 u funkčne exponovaných hriadeľov a ozubených dielcov. Pre otočné uloženia sú použité ložiská od fy SKF.

4.3  Zdvojené vertikálne jednotky

Dvojica  vertikálne  orientovaných hriadeľov je otočne uložená v zváranom stojane upínanom na platne profilovacej stolice. Tieto hriadele s nasadenými formovacími kladkami nie sú motorický poháňané.

Aplikované materiály ako v prípade zdvojených horizontálnych jednotiek.

4.4  Kardanové prevody

Predmetná profilovacia stolica  využíva pre tento účel kompaktné nakupované kardanové hriadele od fy ALLEX dovoľujúce mimo prenosu otočného pohybu medzi presadenými osami aj polohové prispôsobenie výstupných prírub vo vzťahu k výškovému prezoraďovaniu hriadeľov v zdvojených horizontálnych jednotkách.

4.5 Interfacová jednotka

Je riešená ako zvárané teleso so štvoricou otočne uložených hriadeľov orientovaných smerom k separátnym  výkonovým  jednotkám.  Bližšie  k  profilovacej  stolici  sú  hriadele spojené s výstupnými prírubami kardanových hriadeľov. Na výstupe smerom k výkonovým

jednotkám sú hriadele opatrené guľovými ozubenými hlavicami, ktoré sa nasunú do záberových prírub výkonových jednotiek.

Aplikované materiály ako v prípade zdvojených horizontálnych jednotiek.

5.  FUNKČNÉ SÚVISLOSTI

Formovacie kladky sú vymieňané a zoraďované v horizontálnych a vertikálnych jednotkách  mimo  priestoru profilovacej linky  – v samostatných ručných pracoviskách podľa manuálu pre konkrétny prierezový a rozmerový typ výrobkov. Profilovacia stolica pozostávajúca z dvoch časti je z linky vyzdvihnutá a  presunutá  na ručné pracovisko halovým žeriavom. Osadzovanie do linky je realizované taktiež žeriavom s tým, že základnú polohu zabezpečujú navádzacie kolíky  umiestnené  v  podlahovej  plošine a fixáciu hydraulické upínacie jednotky.

Výkonové jednotky osadené v uzavretom bloku sú následne prisúvané hydraulický zo zadného smeru do momentu spojenia záberových prírub výkonových jednotiek s guľovými ozubenými hlavicami interfacových jednotiek profilovacej stolice.

6.  ZÁVER

Záručné  podmienky a dostupnosť servisných zásahov sú predmetom samostatného

návrhu obchodnej zmluvy.