Prieskum Trhu:

Technický popis technologického zariadenia

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy KaHR-111SP-1201

Technický popis technologického zariadenia

6. Paletovacie zariadenie

1.0	Predmet ponuky

Dodávka paletovacieho zriadenia  podľa dopytu

1.1	Obsah dodávky

-   paletovacie zariadenie	                 1 ks

-   pneumaticky páskovací strojček CR 26A		  1 ks

-   odvíjač pásky H86 			  1 ks

-   otočný závesný stojan                			  1 ks

1.2	Technické parametre zariadenia

-    dĺžka paletovacieho zariadenia                        12 000 mm

-	šírka paletovacieho zariadenia	  1 100 mm

-	výška paletovacieho zariadenia	     720 mm

-	hmotnosť zariadenia (cca)	  2 100 kg

1.3	Popis zariadenia a jeho činnosti

Paletovacie zariadenie je určene na paletizáciu rúr a profilov do požadovaného tvaru a jeho nasledovné zviazanie páskou. Skladá sa zo základného paletovacieho rámu ktorý je vytvorený z profilovej konštrukcie umiestnenej na pohyblivých vozíčkoch jazdiacich po koľajniciach. Jeho pohyb je zabezpečený pomocou zariadenia zimm. s trapézovou skrutkou. Vedľa neho je na vozíčkoch umiestnené manipulačné zariadenie. Jeho pohyb je zabezpečený taktiež  pomocou pohonov zimm. Zariadenie funguje tak, že z dopravníka padajú trubky alebo profily, ktoré sa dostavajú do odoberacej pozície. Z tohto miesta ich odoberá paletizátor a ukladá ich do paletovacieho rámu. Po dosiahnutí maximálneho počtu trubiek alebo profilov v ráme sa manipulátor odsunie z pracovného priestoru a paletizácia je ukončená. Dosiahnutie maximálneho počtu trubiek alebo profilov je sledované snímačmi. Po ukončení paletizácie ich obsluha spáskuje oceľovou páskou pomocou ručného pneumatického paskovacieho strojčeka a za pomoci žeriavu dopraví na požadované miesto.

1.4	Schematické znázornenie paletovacieho zariadenia viď. obr.