Prieskum trhu:

Technický popis technologického zariadenia

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy KaHR-111SP-1201

Technický popis technologického zariadenia

7. Automatizované zariadenie prípravy oceľovej pásky

Pracovisko nakladania zvitkov.

Zvitky oceľového pásu na vstupe do valcovacej linky sú nakladané na tŕň odvíjačky. Pracovisko nakladania pásu do linky tvoria manipulačné zariadenia – mostový manipulátor žeriav s výmennými prípravkami na manipuláciu so zvitkami, zásobník zvitkov v osi odvíjačky so zakladacím vozík, a skladový priestor s lôžkami so zvitkami rozdelenými podľa rozmeru pásu.

Zásobník zvitkov sa plní pomocou mostového žeriavu, ktorý zvitky zo skladu prenáša jednotlivo alebo vo zväzku 3 ks (podľa hmotnosti zvitkov) do lôžka zásobníka. Zvitky sú potom pomocou manipulačného vozíka dopravované jednotlivo na tŕň odvijacieho zariadenia. Manipulačný vozík pracuje v automatickom cykle, pri požiadavke na založenie zvitku podsunie sa pod prvý zvitok v zásobníku, pridvihne ho nad úroveň lôžka a odvezie pred tŕň odvijačky, kde ho zdvihne do polohy súosej s osou upínacieho tŕňa a nasunie na tŕň do požadovanej polohy. Po upnutí zvitku sa vozík presunie do vyčkávacej polohy pred zvitky v zásobníku. Po spracovaní naloženého zvitku sa činnosť manipulačného vozíka zopakuje. Po vyprázdnení zásobníka sa ten opäť naplní zvitkami zo skladu pomocou žeriavu.

Technické parametre:

- nosnosť žeriavu					5 ton

- priemer zvitku					900 – 1800 mm

- kapacita zásobníka				podľa rozmeru pásu cca 10 – 25 ks

- zdvih vozíka 	- vertikálny			550 mm

- horizontálny		3500 mm

- plocha skladu					cca 7000 x 7000 mm